## Slide 1: Základné elektronické súčiastky
Technika 8. ročník

## Slide 2
ELEKTRONICKÉ SÚČIASTKY

## Slide 3: Rozdelenie
Základné delenie:
Pasívne súčiastky
Aktívne súčiastky

## Slide 4: Pasívne súčiastky
Medzi pasívne súčiastky patrí:
rezistor
(potenciometer, trimer, termistor, fotorezistor, pozistor)
kondenzátor
(keramický, elektrolytický, kapacitný trimer, ladiaci)
cievka
(s jadrom, s feritovým jadrom, ladiaca)
transformátor

## Slide 5: Rezistor
Rezistor alebo odporník je lineárny elektronický prvok.
Schematická značka:
Vlastnosťou rezistora je elektrický odpor. Označujeme Ω (ohm).
Pri rezistoroch rozoznávame jednotky vyššie ako je ohm, a to:
  R symbol základnej jednotky odporu Ohm
  k kilo (103)
  M mega (106)
  G giga (109)

## Slide 6
Hodnotu rezistora určíme nasledovne:
meraním
Meranie elektrického odporu vykonávame vždy bez pripojeného elektrického napätia!!!

## Slide 7
odčítaním hodnoty pomocou farebného kódu

## Slide 8: Príklady farebného značenia
4k7 = 4700 Ω (bez tolerancie)
[4] [7] [0] [101]
Žltá - Fialová - Čierna - Hnedá
3R2 = 3,2 Ω (bez tolerancie)
[3] [2] [0] [10-2]
Oranžová - Červená - Čierna - Strieborná

## Slide 9: Príbuzné súčiastky:
potenciometer
trimer
fotorezistor
termistor
pozistor
otočný
posuvný
viacotáčkový

## Slide 10: kondenzátor
Kondenzátor je elektronická súčiastka, ktorej prevažujúca vlastnosť je jej elektrická kapacita.
Schematická značka:
Jednotkou kapacity je Farrad, označujeme F.
Hodnotu kondenzátorov určujeme v jednotkách:
  m mili (10-3)
  µ mikro (10-6), v niektorých prípadoch M (napr. 2M2 = 2,2 µF)
  n nano (10-9)
  p piko (10-12)

## Slide 11
Typy kondenzátorov
keramický, tantalový, fóliový,
elektrolytický,
kapacitný trimer,
ladiaci.
Spájanie kondenzátorov
Sériovo Paralelne

## Slide 12: Ďakujem za pozornosť